技术指标确认书

| 设备名称 | 数量 | 功能及技术参数 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1、必要功能： 采用等离子体增强化学气相沉积方法生长碳纳米材料、SiO2, Si3N4等介电膜。 2、主要技术指标： 1）、生长腔室∶大于Φ内250X250 （优质不锈钢材质， 循环水冷，3个观察窗、 一个电弧法兰、两个高压法兰、抽气法兰、放气以及充气法兰）。 2）、真空系统：极限真空度： 10-5Pa。系统真空检漏漏率：≤5.0x10-7 Pa.l/S；系统从大气开始抽气，40分钟可达到6.6x10-4 Pa；停泵关机12小时后真空度：≤5 Pa。 3）样品台：>25mm，可手动升降；加热温度1000℃，程序控温；控温精度为±1℃。 4)、四路质量流量计控制工作气体和反应气体并配相应的截止阀 5)、电控系统：电源：射频溅射电源一台，功率500W；样品控温电源一台；机械泵、真空室照明控制电源一台。分子泵、真空计、总控电源一台。所有电源均安放在一个标准电控机柜中。 6)、整套系统安装在一型钢结构的支撑架上，支撑架上方铺盖不锈钢装饰板，围板和支撑架喷塑处理；配备溅射室上盖升降机一台， 对泵、阴极等缺水、过流过压、断路等异常情况进行报警并执行相应保护措施 3、次要技术指标： （1）尾气控制排放、稀释系统。 （2）系统可根据使用需求对系统进一步调整。 |
| 备品备件及耗材 | 进口不锈钢管、垫圈、密封圈、紧固件等易坏、损耗品等； 护目镜、石墨电极等。 |
| 质保期 | 1年 |
| 售后服务及培训要求 | 现场培训，厂家负责设备调试、培训操作人员，终身提供技术支持。 质保期内设备的维修免费， 质保期以外的设备的维护， 只收取成本费，所有配件、备件质保期外可长期按成本价及时提供。 在接到用户要求进行技术支持的通知后， 应在48小时内赶到技术服务现场。 |
| 交货时间及地点 | 合同签订后5个月内，温州大学 |
| 其他要求 |  |