标段一：胶体空间位阻测试仪

一、技术指标

1、粒径测量范围：0.005-1000 μm

2、超声法测量，频率范围：1-100 MHz、声波范围：500-3000 m/sec

3、样品浓度：体积比0.1 – 50%

4、样品最大测量搅拌浓度:10,000cps

5、测量时间：1 – 10 min

7、测量温度：小于50度

8、样品量：120 mL

9、pH值：0.5-13.5

二、操作软件功能:

1、粒径分布图及累计图，数据表含D10 , D50 , D90

2、使用者可自由选取声波速度及衰减图

3、原始及计算数据输出

- 原始数据输出：

- 声谱：声衰减强度对频率作图, 1-100 MHz, 精度达0.01 dB/cm/MHz.

- 声速：  1-100 MHz 之间的单一频率，精度0.1 m/sec

- pH值和温度

- 计算数据输出－体积浓度未知：

- 纵向粘度, 1-100 MHz

- 粘性纵向模数 G”, 1-100 MHz

- 牛顿液体的体积粘度 Bulk viscosity for Newtonian liquids

- 弹性纵向模数 G’

- 液体压缩率

- MHz范围的牛顿液体实验

- 表面活性剂剂量优化

- 从声速计算体积浓度

- 计算数据输出－体积浓度已知：

  - 已知密度的固体颗粒粒度分布

  - 已知热膨胀系数的软颗粒粒度分布P

  - 在结构分散体系中的颗粒键合虎克参数 Hook parameter for particle bonds in structured dispersion

  - 微粘度  Micro-viscosity

  - 德拜长度Debye length

  - 溶剂中的离子颗粒大小Ions size in solvents

三、配置要求

主机、3D打印机

保质期：1年

交货日期：拿到信用证后2个月内

标段二：划线仪

一、技术指标

- 每次检测笔芯支数：10支

- 笔芯自转速度：1r/min

- 笔芯公转运动：每周100mm

- 书写速度：10-80dm/min，连续可调

- 书写间距：10-4mm，连续可调

- 书写角度：50-90度，连续可调，书写过程中可随时改变角度

- 划线长度可预设并实时显示，达到预设值后自动停止

- 采用自动起落笔方式

- 自动化单键操作方式，划线自动完成

- 具备光学在线检测镜头，放大倍数：40倍，光学物镜：50mm

二、配置要求

1、划圆仪主机，包括10只夹套

2、位置可调40倍显微镜，提供照明

3、其他规格夹套：1.6、1.8、2.3、2.5mm

4、成品笔套管，最大直径12mm

5、一套最大直径为25mm的圆马克笔测试固定器

6、一套平马克笔固定器

保质期：1年

交货日期：拿到信用证后2个月内