技术指标确认书

| 设备名称 | 数量 | 功能及技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 结构动态位移模拟与监测系统 | 1 | 项目包括两部份, 分别是对大型土木结构的机器视觉检测及二维运动系统: 对大型土木结构的机器视觉检测: Prosilica GigE系列相机，1024X1024, 60fps，Mono 1/2” CCD 硬件说明： *从PC到摄像机的最长距离100米 *最大的图像捕获速度：60赫兹 *包含20米CAT5e 连接线 Navitar变焦镜头安装到相机上,在天气良好的前提下当工作距离是500米时视野范围大概是2米。 分辨率在500米时大约是正负10毫米。 硬件说明： *长距离望远镜达500米视野 *扩展镜头和一个三脚架。 *包含一个与系统相关的笔记本电脑 检测软件 *测量在光中心位置物体的X-Y坐标的像素和距离，并保存到文件夹 *最大或最小X-Y坐标的实时位置读取可以显示在电脑屏幕最上面的曲线里，读取值可以通过点击刷新 *曲线的X和Y坐标会显示在电脑屏幕上 *对于校准距离，一个矩形框可以用来覆盖两个对象，从中心到两个物体间的距离可以自动计算出来 *动态测量X-Y坐标最多可以有4个对象同步 *系统的准确性取决于相机的分辨率 *视觉检测测试应该在良好天气下进行，这样对比目标会清楚 二维运动系统: 该系统是应用PC 控制伺服马达运动平台，控制LED的位移。 硬件说明： * 包含计算机及运动控制卡 * 最大承载量为1kg，运动频率是3Hz。 当频率低于1Hz, 最行程是(200mm。 当频率于1Hz-2Hz, 最大行程是(150mm。运动最多持续时间为30分钟。通过两种途径设置，即是正弦, 和外部数据文件。工作台尺寸是80mmX80mm。 * 整个机器是一个可移动的设计，尺寸是30”H x 24”W x 24”D。内置两个伺服马达。用户可以简单通过电脑操作。 |
| 质保期 | 合同期1年内 |
| 售后服务及培训要求 | 可指导安装、调试 |
| 交货时间及地点 | 签订合同起120日内，交货地点：温州大学 |