标段一：孔隙率仪

一、主要技术指标：

1、全自动计算机控制计量注汞/退汞过程，自动改变进汞压力。

2、分析站：两个低压站，一个高压站，可同时进行操作。

3、工作压力范围：

★低压站2个：0-50psia；2个压力传感器

★高压站1个：具有两个压力传感器，中压：20-1500psia，高压：20-33000psia

4、高低压压力精确度：((0.05%(满量程) ；重复性：0.05%

5、必须包括步进和连续加压，对不同特性的样品可自动调节加压速率，用户可选择的压力平衡时间：1-21600秒。

6、测试孔径范围（D）：5纳米——1080微米。

7、体积分辨率：使用两种管颈直径的样品管，即0.5毫升和2毫升，对0.5毫升管颈可达0.003微升/克，对2毫升管颈可达0.009微升/克

8、数据分辨率：可达2000个数据点，膨胀计进汞与退汞体积精度：小于0.1 ul；0.5毫升管颈可达0.003微升/克。

9、安全性要求：

（1）低压站不得高于地面1.2米，远离呼吸区；

（2）低压站必须置于仪器的安全门以内，以防止任何可能的汞泄露；

（3）必须具有多重安全防范系统：包括泄压阀及低压回路互锁机构；

（4）仪器面板上必须具有手动紧急停止开关；

（5）对贮存汞阱可以采用不挥发性的油密封；

（6）必须配有外挂冷阱或电子冷阱，以去除低压站管道内通向真空泵的汞蒸汽（在配置中单列编号和图片，以供选择）；

（7）必须配有实验室环境汞蒸汽强力吸附过滤装置，以去除沉于接近地面空间汞蒸汽；

（8）必须有自动汞转移和汞量感应装置。

（9）真空系统：1(10-3乇（0.13Pa;0.001mmHg）

（10）必须拥有液压油再循环系统，来减少用高压油的费用和处理过程。

（11）必须有蓄油池和自动油泵来自动消除液压系统中的空气。

10、软件要求：

1)全自动智能化运行，自动测定进汞/退汞曲线，智能调节加压速率，无需人工设置进汞采集点、退汞采集点和在线操作控制。

2) 系统软件自动在线校正内部压力传感器。

3）软件具有中断功能，可自动泄压。

二、配置要求

孔隙率仪主机（含一个高压站2个低压站）

外置保护冷阱一套，汞回收过滤装置一套，

电脑、打印机一套，氮气及钢瓶一套，减压阀一套

质保期：1年    交货时间：拿到信用证后2个月内

标段二：卧式磨砂机

| 设备名称 | 数量 | 功能及技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 卧式砂磨机 | 1 | 1．主要技术指标（不够另附页）： 1.1. 功 率：90KW三相异步电机 1.2 .电 压：380V，3P，50HZ 1.3.转 速： 0～1000rpm（变频调速） 1.4. 机械密封：进口集装式双端面机械密封 1.5.输 送 泵：配套1.5"气动隔膜泵（英格索兰） 1.6.桶体及棒销：特殊高耐磨材质，无损耗，不生锈，研磨物料不变色、不污染；研磨腔容积可调节 1.7.分 离 筛：采用特殊高耐磨材质，筛子的间隙可根据不同大小的研磨珠进行调节，简单方便；且有一个保护装置，防止卡珠； 1.8.冷却系统：本机采用独特的三冷装置。 主轴、桶体、端盖都带冷却水冷却，冷却效果好，物料温度能控制在45℃以内（通10℃冷冻水） 1. 9.冷却水耗量：3-4m³/时 1.10.适用黏度：20000cps以下 1.11.工作效率：细度达到5um以下 1.12.处 理 量：1000-2500L/时 1.13.研磨介质：0.3-3mm，氧化锆珠，耐磨性好 |
| 备品备件及耗材 | .输 送 泵：配套1.5"气动隔膜泵（英格索兰） |
| 质保期 | 整机1年， |
| 售后服务及培训要求 | 负责安装调试，人员培训。 |
| 交货时间及地点 | 合同签订后2个月内、温州大学 |